Vyhláška č.50/1978 Sb.

(ze dne 19.5.1978 - upravena podle normy ČSN 332000-4-41 leden 96,  aktualizace únor 2010)

Určeno pro vnitřní potřebu školy

Vyhláška stanoví odborné způsobilosti (kvalifikace) pracovníků v elektrotechnice, podmínky získání této kvalifikace a povinnosti organizací a pracovníků v souvislosti s kvalifikací.

Základní pojmy

1) Elektrická zařízení  - EZ  – využívají účinků elektrických nebo elektromagnetických jevů, zařízení k výrobě,

rozvodu  a spotřebě elektrické energie. Podle této vyhlášky jsou to zařízení u nichž

může dojít k ohrožení života nebo majetku elektrickým proudem a zařízení

chránící před účinky atmosférické a statické elektřiny.

silová,  sdělovací,  řídící,  zvláštní  (zdravotní, laboratorní zařízení)

střídavá, stejnosměrná

silnoproudá, slaboproudá  (z hlediska nebezpečí úrazu)

Jednoduchá zařízení  - jejich selhání nezpůsobí ohrožení lidských životů ani výroby

2) Živá část  EZ - vodivá část  určena k vedení proudu, je trvale pod napětím. (obv. přímo vodiče)

3) Neživá část  EZ - vodivá část za normálního stavu bez napětí, při poruše může být pod napětím

( kovové kryty, kostry ).

4) Obsluha EZ- nevyžaduje pomůcky při práci (př. zapínání a vypínání rozvodu, obsluhy pračky,

výměna  žárovky atd.).

5) Práce na EZ   - používají se pomůcky (př. měřící přístroje, zajišťování pracoviště, montáž, údržba atd.)

6) Zařízení - bez napětí   - prokazatelně odpojeno a uzemněno nebo ve výstavbě

- v blízkosti napětí  - vzdálenosti jsou dány velikostí napětí! (př. do 1000V je to 20cm )

- pod napětím   - při zapojeném napětí a nebo na odpojeném napětí ale nezajištěném

7) Práce podle pokynů - jsou dány jen nejnutnější pokyny pro práci a za dodržování bezpečnostních předpisů

jsou odpovědni samotní pracující.

8) Práce s dohledem - před zahájením práce se pracovník provádějící dohled přesvědčí, zda jsou provedena nutná

bezpečnostní opatření a v průběhu práce občas kontroluje dodržování bezpečnostních

předpisů (za dodržování odpovídají pracující).

9) Práce pod dozorem - trvalá přítomnost dozorujícího pracovníka, který je odpovědný za dodržování

bezpečnostních předpisů.

Schvalovací značky elektrických předmětů

Kvalifikační stupně

Závisí na : - dosaženém vzdělání

- praxi

- náročnosti práce

§ 3       Pracovník seznámený  - např. spotřebitel seznámený s návodem použití zařízení ( pračky, robota ...)

§ 4	Pracovník poučený - pracovník je zaškolený a seznámený s předpisy pro činnost na el. zařízeních

( př. prodavač v el.oddělení obchodního domu,  studenti elektrotechnických škol ).

Nemá elektrotechnické vzdělání. Nesmí pracovat na částech EZ pod napětím.

Mohou - samostatně obsluhovat jednoduchá elektrická zařízení všech napětí

- pracovat na částech el. zařízení nn bez napětí, vblízkosti nekrytých částí pod napětím ve

vzdálenosti větší než 20 cm s dohledem, pracovat na vypnutých zařízení vn a vvn s dohledem

Nesmí pracovat na částech pod napětím

§ 5       Pracovník znalý - má elektrotechnické vzdělání a co 3 roky absolvuje školení a skládá zkoušku v rozsahu

této vyhlášky.

Mohou – samostatně obsluhovat jednoduchá i složitá elektrická zařízení všech napětí

- pracovat sami na částech EZ  nn (bez napětí, v blízkosti částí pod napětím i na částech pod

napětím),

- při nepříznivých podmínkách (vlhko, mokro, horko, venkovní prostředí) smí pracovat na částech

EZ nn pod napětím pod dozorem pracovníka s vyšší kvalifikací při použití předepsaných

pracovních a ochranných pomůcek při dodržování předepsaných bezpečnostních opatření,

na částech vn a vvn bez napětí samostatně, v blízkosti těchto zařízení pod napětím s dohledem

nebo pod napětím pod dozorem.

§ 6	Pracovník znalý s vyšší kvalifikací  - má elektrotechnické vzdělání a alespoň 1 rok praxe

- je to pracovník pro samostatnou činnost. Smí vykonávat veškerou obsluhu a práci na EZ,  kromě prací

zakázaných.

§ 7	Pracovník pro řízení činnosti  - vedoucí pracovník  - je pracovník znalý s vyšší kvalifikací ( vzdělání a praxe). Termín zkoušky se hlásí inspektorátu bezpečnosti práce.

§ 8       Pracovník pro - řízení činnosti dodavatelským způsobem - řízení provozu

Je to pracovník znalý s vyšší kvalifikací a má požadovanou praxi. Termín zkoušky se hlásí inspektorátu bezpečnosti práce ( IBP )  a  energetickým závodům.

§ 9	Pracovník pro provádění revizí  -(znalý s vyšší kvalifikací + praxe) - provádí revize na  elektrotechnických zařízeních. Platí pro ně zvláštní předpisy pro provádění zkoušek a přezkoušení. Termín zkoušek se hlásí IBP a energetickým závodům. Provádí i revize ručního nářadí.

§10        Pracovník  pro - samostatné projektování - řízení projektování

vzdělání, praxe a zkoušky ze znalosti předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení a

předpisů souvisejících s projektováním. Termín zkoušek se opět hlásí IBP a energetickým závodům.

§11	 Kvalifikace ve zvláštních případech ( vzdělání VŠ elektro nebo přírodovědecká fakulta obor fyzika)

- pro práci v laboratořích škol všech stupňů a práci ve vědeckých, výzkumných a vývojových ústavech

(možné  i úplné střední vzdělání elektrotechnické.)

Práce zakázané: - pod napětím v provozech těsných a horkých, venku za tmy, deště, mlhy, sněžení, za bouřky a

silného větru, dále v blízkosti neuhrazených živých částí pod napětím jsou-li po obou stranách

pracovníka, za jeho zády, pod ním příp. i nad ním, když pracuje sehnutý a po vzpřímení by se

jim nebezpečně přiblížil.

Jsou zakázány veškeré práce na EZ osobám bez platné elektrotechnické kvalifikace podle vyhlášky č. 50/1978 Sb.

Pracovníci znalí s vyšší kvalifikací, tj pracovníci pro samostatnou činnost (§ 6), pro řízení činnosti (§ 7) a pro řízení činnosti prováděné dodavatelským způsobem a pro řízení provozu (§ 8) musí své znalosti prokázat složením další zkoušky znalosti potřebné pro jejich kvalifikaci.

Pro získání kvalifikace revizního technika (§ 9) musí pracovník složit zkoušku u organizace státního odborného dozoru (Institut technické inspekce -  ITI)

Dělení elektrických zařízení podle napětí

| Kategorie napětí | Označení napětí | Název elektrického zařízení | Jmenovité napětí U (střídavé) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | v uzemněné síti | v izolované síti |
|  |  |  | mezi fází a zemí | mezi fázemi | mezi fázemi |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| I. | mn | malého napětí | U ≤ 50V | U ≤ 50 V | U ≤ 50 V |
| II. | nn | nízkého napětí | 20 < U ≤ 600 V | 50 < U ≤1 000 V | 50 < U ≤1 000 V |
| A | vn | vysokého napětí | 0,6 < U < 30 kV | 1,0 < U < 52 kV | 1,0 < U < 52 kV |
| B | vvn | velmi vysokého napětí | 30 ≤ U < 171 kV | 52 ≤ U < 300 kV | 52 ≤ U < 300 kV |
| C | zvn | zvlášť vysokého napětí | - | 300 ≤ U ≤ 800 kV | - |
| D | uvn | ultra vysokého napětí | - | 800 kV < U | - |
| Poznámka: U stejnosměrných elektrických zařízení jsou hraniční hodnoty mezi malým a nízkým napětím 120 V a mezi nízkým a vysokým napětím 1 500 V stejnosměrných. |

Síťová napětí v ČR  (od 1996)     jmenovité fázové napětí        231 V      (230 – 240 V)

jmenovité sdružené napětí     400 V      (400 – 410 V)

Mezní hodnoty proudu

Ustálený proud mezi částmi současně přístupnými dotyku, protékající činným odporem 2 k (náhrada odporu

lidského těla)  nesmí překročit mezní hodnotu     -      3,5 mA  stř.  ( sinus. průběh  15 Hz až 100 Hz)

-    10,0 mA  ss.

Nahromaděný náboj  mezi současně přístupnými částmi zařízení, chráněnými ochrannou impedancí, nesmí

překročit hodnotu  50 C                  .

V částech, kterých je nutné se při normálním provozu dotýkat, lze stanovit nižší hodnoty ustáleného proudu a nahromaděného náboje. Tyto hodnoty nemají být  větší  než 1 mA  střídavého nebo 3 mA stejnosměrného proudu, nebo 0,5 C nahromaděného náboje.

Lékařská zařízení mohou vyžadovat odchylné, zpravidla mnohem nižší hodnoty.

Značení vodičů a svorek elektrických zařízení a instalací  nn

Barevné značení ovladačů a sdělovačů (signalizace

Tlačítka

zelené	-	start  ( zapínací )

černé	-	více funkcí ( např. reverzace )

červené	-	stop  u zařízení vykazující nebezpečí  ( spotřebič )

bílé	-	vypínací tlačítko bez nebezpečí

Signální žárovky

červená	-	aktivní  provozní stav zařízení s určitým stupněm nebezpečí

bílá	-	aktivní  provozní stav zařízení

zelená	-	klidový stav

žlutá	-	mimořádný stav ( přehřátí zařízení, překročení otáček, atd. )

Bezpečnostní tabulky

| Bezpečnostní tabulka (jednoduchá) | Bezpečnostní značka | Doplňková značka ( bezpečnostní nápis) |
| --- | --- | --- |
|  | geometrický tvar | bezpečnostní barva | barva grafického symbolu | barva pozadí | Barva pozadí | Barva textu |
| Zákazu | mezikruží a šikmý pruh (červené) | červená | černá (blesk) | bílá | červená | bílá |
| Příkazu | kruh | modrá | bílá | modrá | modrá | bílá |
| Výstrahy | rovnostranný trojúhelník | Žlutá (oranžová) | černá | Žlutá (oranžová) | Žlutá (oranžová) | černá |
| Informační (upozornění) | čtverec | zelená | bílá | zelená | zelená | bílá |

Tabulky jsou řešeny  tak, že bezpečnostní značky jsou u nich  umístěny ve čtvercovém poli, které je  u svislých nahoře a u vodorovných vlevo. Bezpečnostní sdělení je umístěno v doplňkové části tabulky s podkladem v příslušné barvě a písmo je v barvě doplňující.

Umístění:

- přímo na zařízení nebo v bezprostřední blízkosti

- u vstupu do prostoru, který charakterizují

- dolní okraj tabulky 1,4 m nad zemí a při několika tabulkách dolní

okraj nejspodnější tabulky 1,2 m nad zemí.

Na volném prostranství  - dolní okraj alespoň 1,8 m nad zemí.

Druhy rozvodných sítí (TN, TT, IT)

Pokud chceme správně připojovat elektrická zařízení, je důležité vědět na jaké je napětí. Údaj o napětí je sice velmi důležitý,  ne však jedinný který potřebujeme k připojení elektrického zařízení k síti znát.

Síť TN

Síť TN je  charakterizovaná spojením neživých částí s uzemněným bodem sítě prostřednictvím ochranného vodiče.

Klasické zapojení uplatňované v ČR do roku 1995 označované TN – C  je na následujícím obr..

V těchto sítích (TN – C),  i nadále provozované, se pro funkci ochranného vodiče PE se využívá

střední vodič sítě N . Pak se tento vodič označuje PEN (dříve „nulovací“ vodič). Tyto sítě tedy využívají jednoho vodiče s kombinovanou funkcí (combined) proto  TN – C.

TN-C               - sít TN a ochranný vodič současně plní funkci středního vodiče

TN-S           V celé síti jsou ochranný vodič a střední vodič vedeny samostatně,  každý plní svou funkci

TN-C-S            v první části sítě plní ochranný vodič i funkci středního vodiče (jsou sloučený vodič PEN)

a ve druhé části je ochranný a střední vodič již veden samostatně

Síť  TT

Síť TT je charakterizovaná spojením neživých částí  se samostatným uzemněnímnnezávislým na uzemněném bodu sítě. Spojení se samostatným uzemněním je provedeno samostatným ochranným vodičem PE. Toto provedení sítě se v ČR vyskytuje v některých oblastech jižní Moravy, v zahraničí  -  Francie, jižní evropské státy, některé oblasti

SRN.

TT                    - nulový bod zdroje je bezprostředně uzemněn a neživé části nejsou s tímto bodem vodičem

spojeny

Pro hlavní zemnění se nesmí používat plynového rozvodu !!

Síť  IT

Síť IT má všechny živé části izolované od země nebo spojené se zemí přes vysokou impedanci. Neživé části jsou spojeny se zemí jednotlivě, po skupinách, nebo jsou  navzájem spojeny jedním uzemněným  ochranným vodičem.

Sítě IT se mohou provozovat se středním vodičem, ale většinou se provozují bez něho – spotřebiče jsou zapojeny mezi fáze.

Elektrická vedení

Volba vodičů

Kriteria: - ochrana před nebezpečným dotykem

- zkratová odolnost

- dovolené otepleni

- mechanické vlastnosti ( pevnost, ohebnost atd.)

- úbytek napětí

- hospodárnost

- odolnost proti vlivům prostředí

Pohyblivé přívody

Pro připojení el. předmětů a zařízení k pevnému rozvodu el. energie. Jsou  - pevně připojené

- oddělitelné

- prodlužovací

Příslušenství pohyblivých přívodů: vidlice, zásuvky, nástrčky, spojky, rozvodky, spínače.

Zásuvky ( nástrčky) a vidlice musí být na vodiče použity tak, aby v rozpojeném stavu příslušného zásuvkového spoje nebylo napětí na kontaktech ( kolíčkách) vidlic, tzn. vidlice musí být zapojeny jen na konci pohyblivého přívodu, kterým se připojuje ke zdroji.

Nástrčky, zásuvky, vidlice musí mít pro vstup šňůry návlečky (alespoň 25mm), aby nedošlo k jejímu mechanickému namáháni.

Připojeni žil šňůry se provádí tak, aby byl co nejmenší přechodový odpor a aby nebyly spoje mechanicky namáhané.

Ochranná žila musí být tak dlouhá, aby při případném vytrženi šňůry ze svorek, byla mechanicky namáhána až po přerušeni pracovních žil.

Průřezy žil se dimenzují podle jmenovitého proudu el. zařízeni a trvalé zatižitelnosti.

Koncovky oddělitelných pohyblivých přívodů musí být na stejný jmenovitý proud, jm. napětí a musí mít stejný počet  pólů.

Pohyblivé přívody bez ochranné žíly směji být jen neoddělitelné od el. zařízeni tř. II a III a pohyblivý přívod musí být neoddělitelně spojen s vidlici.

Dovolená délka pohyblivých přívodů je dána průřezem jader žil.

Celková délka pohyblivého přívodu (včetně prodlužovacího přívodu) nemá překročit 50m. Při větši délce se musí u připojovaného spotřebiče zajistit působeni ochrany před nebezpečným dotykem

(např. proudový chránič).

Rozpojování   zásuvka – pohyblivý přívod

konstrukčně tak, aby se  napřed rozpojily fáze a střední vodič a teprve poté  ochranný vodič, tzn. kolík

ochranného vodiče vždy o něco delší než kolíky fází a středního vodiče.

Prodlužovací šňůra se kontroluje zároveň s nářadím. Je vždy třížilová s dvojitou ochranou,

považuje se za spotřebič tř. II.

Pro tř. II a III - neoddělitelná přívodní šňůra od spotřebiče.

Zřizování prozatímních el. zařízení

Nezřizuje se :

1) v domácnosti

2) v zemědělských objektech

3) v objektech s nebezpečím výbuch

Podmínky povolení prozatímních zařízení:

1) krátkodobě do 3 dnů s udáním důvodu

2) po dobu výstavby ( stavební rozvody)

3) ruční nářadí povoleno pouze třídy II nebo III   !

4) pro průmyslové účely do 6ti měsíců - výzkum,vývoj,zkušebna

5) výstavy a zábavné podniky

6) při televizní a filmové produkci

Třídy elektrických zařízení

podle ochrany proti úrazu el. proudem:

0	-	základní izolace - pevné přívody ( nepohyblivé) a nemá žádné zařízení na ochranné spojení se zemí

v ČR se nesmí používat

0I         -            třída 0, doplněná o ochranná opatření - nulování, zemnění, pak platí vše, co pro třídu I

(např. úprava přímotopů z SRN pro používání v ČR )

I           -          	ochranná opatření - nulování, zemnění (pro jednofázový spotřebič - 3 žilový přívod a pro 3 fázový

- 4 až 5 žilový

K  bezpečnostním opatřením při práci s nářadím I tř. patří používání dielektrických rukavic nebo

izolačního transformátoru s chráničem nebo jakéhokoliv opatření se stejnými ochrannými účinky.

II	-	dvojitá izolace - nevyžadují ochranu nulováním nebo zemněním (pro jednofázový spotřebič

2- žilový přívod)

III	-	pouze na mn - nezáměnné vidlice

zařízení třídy  SELV  -   mn  nespojené se zemí (zdravotnická zařízení)

PELV -  mn  spojené se zemí (nářadí ve zvláště nebezpečném prostředí)

FELV  -   kombinace předchozího

Pozn.:Vidlice a zásuvky pro obvody SELV a PELV:

a) nesmí být možné zasunout vidlice do zásuvek sítí o jiném napětí

b) zásuvky nesmí umožnit zasunutí vidlice pro sítě o jiném napětí

c) zásuvky nesmějí mít kontakt pro ochranný vodič

Pro FELV neplatí c).

Revize el.  spotřebičů    -   provádí revizní technik (§ 9)

běžné spotřebiče (el. konvice, mikrovlnné trouby atd. )

Elektrické spotřebiče podle způsobu používání rozdělujeme do 5 skupin:

Skupina A - spotřebiče poskytované formou pronájmu dalšímu uživateli

Skupina B - spotřebiče používané ve venkovním prostoru (stavby atd.)

Skupina C - spotřebiče používané při průmyslové a řemeslné činnosti uvnitř budov

Skupina D - spotřebiče používané ve veřejně přístupných prostorách (školy atd.)

Skupina E - spotřebiče používané při administrativní činnosti

Lhůty pravidelných kontrol a revizí (ČSN 33 1610)

| Skupina elektrických spotřebičů | Spotřebiče držené v ruce | Přenosné spotřebiče | Nepřenosné a připevněné spotřebiče |
| --- | --- | --- | --- |
|  | kontrola | revize | kontrola | revize | kontrola | revize |
| A |  | vždy před jejich vydáním uživateli |
| B | před použitím | 1 x za 3 měsíce | před použitím | 1 x za 3 měsíce | před použitím | 1 x za 6 měsíců |
| C | před použitím | 1 x za 6 měsíců | před použitím | 1 x za 12 měsíců | před použitím | dle ČSN 33 1500 |
| D | 1 x za týden | 1 x za 12 měsíců | 1 x za měsíc | 1 x za 12 měsíců | 1 x za 3 měsíce | dle ČSN 33 1500 |
| E | 1 x za měsíc | 1 x za 12 měsíců | 1 x za 6 měsíců | 1 x za 24 měsíců | 1 x za 12 měsíců | dle ČSN 33 1500 |

Revize el. ručního nářadí

Některé elektrické spotřebiče se používají jako ruční elektrické nářadí. Pro revize a kontroly ručního elektrického nářadí (dále jen nářadí) dosud platí norma ČSN 33 1600. Mezi elektrické ručního nářadí zařazujeme např. elektrické vrtačky, šroubováky, brusky, leštičky, vibrační a pásové brusky, pily; nůžky, kladiva, závitořezy, vibrátory betonových směsí atd.

Definice podle normy 331600: nářadí je předmět, který se drží v ruce a pevně tiskne.

Revize:

a) důkladná zkouška s vnitřní prohlídkou – revize:

Kontroluje se - stav nářadí a jeho součástí

- připojení ochranného vodiče u nářadí.

U nářadí I. tř. odpor mezi ochrannou zdířkou vodiče a kostrou přístroje  < 0,1 M

U nářadí tř.II. a III :      Rizolační > 2  Mu pracovní izolace

Rizolační > 5  Mu přídavné izolace

Rizolační > 7  Mu zesílené izolace

b) kontrola - rychlá (zběžná) prohlídka	 -

Kontroluje se - stav nářadí a jeho součástí

- připojení ochranného vodiče, u nářadí tř. I     - izolační odpor

- chod nářadí

Třídy používání nářadí

Třída  A	- s nářadím se pracuje občas ( do 100 hod/rok ) ,                revize vždy po 6 měs.

B	- s nářadím se pracuje krátkodobě  (100 až  250 hod/rok),  revize vždy po 3 měs.

C      - s nářadím se pracuje více než  250 hod/rok,                      revize vždy po 2 měs,

Kategorie prostorů občanské vybavenosti

(domácnosti a kanceláře)

A	- příkon do     7 kW      - svícení, vaření

B	- příkon do   11 kW      - svícení, vaření + pečení

C	- příkon nad  11 kW      - svícení, vaření , pečení + topení

Podle tohoto rozdělení se dimenzuje jm. proud hlavního jističe bytu a dle jm. proudu jističe se stanovují tarify a základní poplatky  za spotřebu el. energie.

Vnější vlivy, prostředí  (ČSN  33 2000 – 3)

Každý stupeň vnějšího vlivu kódován dvěma velkými písmeny a číslicí  -  XY n

První písmeno X označuje všeobecnou kategorii vnějšího vlivu

AY n    - vnější činitel prostředí:  sleduje se jak v okolí objektu, tak v objektu nebo v jeho částech:

teplota, vlhkost, nadmořská výška, přítomnost vody, prašnost, přítomnost agresivních látek,

mechanické namáhání, výskyt fauny, flóry, přítomnost elmag., elstat., ionizující působení,

sluneční záření, seismické účinky, četnost bouřek, pohyby vzduchu

BY n	-  využití, uplatnění objektu: sleduje se:

počet osob v objektu, kvalita únikových cest, pohybové a duševní schopnosti  osob v objektu,

jejich elektrotechnické kvalifikace, druhy prací v objektu, zpracovávané látky

CY n	-   stavební konstrukce objektu: sleduje se:

konstrukční, dekorační materiály, provedení, fixace

Druhé písmeno Y označuje povahu vnějšího vlivu  ( teplota, vlhkost, atd. )

Číslice n označuje třídu vlivu

Př.  AB 6       A    vnější činitel prostředí ,             B    teplota okolí    +  relativ. vlhkost

XY n	                                                       6    +5 až +60 oC       10 až 100 %

Ochrana před dotykem

- dotykové napětí  - bezpečná malá napětí při dotyku částí živých i neživých

- krokové napětí

- živé části

- neživé části

základní ochrana	ochrana při poruše

(dříve živých částí)	(dříve neživých částí – jsou spojeny s PE, (PEN)

- základní izolace  		                 =>  Ivzp  =>  odpojení od zdroje

- přepážky, kryty - IP - kód	     -    samočinné odpojení od zdroje

- zábrany- (uzamčené místnosti, ploty, zábradlí, lana atd.)	   	    -    ochranné pospojování

- polohou – (vn, vvn vedení)		    -    oddělení obvodů (oddělovací trafa)

- snížené napětí => bezpečná malá napětí		    -    přídavná izolace

- omezení dotykového proudu a náboje 		    -    ochranné stínění

(max střídavý proud 3,5 mA,  max náboj  0,5 μC)		    -    nevodivé prostředí (izolační koberce,

- řízení potenciálu  (ve vn – snížení krokového napětí)		                                kabina, dřevěné štafle )

Doplňková ochrana

- doplňující pospojování

- ochrana pomocí citlivých proudových chráničů

Bezpečná malá napětí

Malá napětí ( max. do 50 V ) mohou být považována  za bezpečná, jsou-li splněny normou stanovené podmínky.

Pak lze napětí a obvody označit jako  SELV, PELV.

| Prostory | Bezpečné malé napětí živých částí (V) |
| --- | --- |
|  | střídavé | stejnosměrné |
| Normální | 50 | 100 |
| Nebezpečné | 25 | 60 |
| Zvlášť nebezpečné | 12 | 25 |

Dovolené dotykové napětí u zařízení do 1000 V

Dovolené dotykové napětí  Ud  na neživých částech závisí na velikosti nebezpečí úrazu v daném prostoru a jeho trvání. Nevyšší dovolená mez trvalého dotykového napětí  Udl  je  50 V pro střídavé a  120 V pro stejnosměrné napětí.

| Prostory | Dovolené meze trvalého dotykového napětí UdI (V) na neživých částech |
| --- | --- |
|  | střídavé | stejnosměrné I) |
| Normální | 50 | 120 |
| Nebezpečné | 50 | 120 |
| Zvlášť nebezpečné 2) | 25 | 60 |
| Zvlášť nepříznivé případy 3) | 12 | 25 |

Poznámky:   1) Dovolené zvlnění je 10 %.

2) Platí též pro hračky, některá zdravotnická a jiná zařízení přicházející ve styk s

pokožkou nebo s vlasy, a dále v prostorách, ve kterých toho stupeň nebezpečí  vyžaduje.

3) Při práci ve vodě bez použití pomůcek, ve stísněných prostorech apod.

Prostory z hlediska nebezpečí úrazu el. proudem   (ČSN 33 2000 – 4)

Prostory  normální   - suché,  nevodivý a nehořlavý prach  ( kanceláře, pokoje, třída, kabinet )

nebezpečné  - horké, vlhké, vodivý prach, otřesy   ( koupelny, umývárny, atd. )

zvláště nebezpečné   - mokré, těsné, ve vodě  ( často sklepní prostory, atd. )

Izolace

-   základní   např.  vzdušná vzdálenost, izolovaný vodič v kabelu

lak, smalt, elox  se nepovažuje z bezpečnostního hlediska za izolaci !

-   přídavná   např, nevodivé kryty

-   dvojitá       základní + přídavná

-   zesílená     jednoduchá ale dokonale provedená  nebo zesílená – nahrazuje dvojitou

IP xx  - kód

Samočinné odpojení od sítě

V prvé řadě se jedná o ochranu el. rozvodů, sítě, instalace

1.	Jištění  - jistí se pouze živé vodiče ( fáze ), nikoliv střední nebo ochranné !!

Pojistky – parametry:  jm. napětí, jm. vypínací proud, vypínací doba, vypínací charakteristika

nesmí se opravovat !!

Jističe -    parametry:  jm. napětí, jm. vypínací proud, vypínací doba, vypínací charakteristika

2 spouště -   zkratová  (magnetická)

-   nadproudová, tepelná (bimetalová)

2.	Chrániče – citlivější ochrana, odpojují pouze živé vodiče ( fáze ), nikoliv střední nebo ochranné !!

Napěťové chrániče – kontrolují rozdíl potenciálů  např. zem – kostra zařízení,    při vyšším než

mezním rozdílu (napětí) odpojí fáze od zařízení

Proudové chrániče  - kontrolují proud (magnetické pole proudu) v ochranném vodiči  pospojovaných

neživých vodivých částí (např. v koupelně), je-li tento proud vyšší než mezní,

(bezpečný) odpojí příslušné fáze (bojleru, pračky, zásuvek v koupelně, atd.)

3 - fázové proudové chrániče – kontrolují součet proudů (magneticky) všech třech fází

Suma proudů  rovna  nule  - normální chod

Suma proudů  nerovná se  nule  - porucha, odpojí tyto tři fáze od zařízení

1 - fázové proudové chrániče – kontrolují (magneticky)

rozdíl proudu fáze (L)  a  středního vodiče (N)

obsahují rozdílová (diferenční) trafa   - vysoká citlivost na diferenci

Rozdíl proudů  roven  nule  - normální chod

Rozdíl proudů  nerovná se  nule - porucha, (co si navíc, např. přes lidské tělo)

odpojí tuto fázi od zařízení

Živé části se nemusí chránit    před nebezpečným dotykem:

- je-li napětí menší než dovolené bezpečné napětí

- je-li živá část za oddělovacím izolačním transformátorem

- je-li proud menší než bezpečný

- živé části sdělovacích zařízení nad 1000Hz galvanicky spojených se zemí ( antény)

- el. zařízení ve zkušebnách

Zařízení není nutné chránit.

- pracuje-li s bezpečným napětím živých částí

- pracuje-li s	proudem menším než je bezpečný

Příkaz B  ( bezpečnost)

Písemný doklad o nařízeních k zajištění bezpečnosti pracujících při práci na nebo v blízkosti el. zařízení.

Vydává se :

a) při práci na zařízeních nn blízko vn nebo vvn

b) při práci na křižovatkách vedení nn a vn nebo vvn

c) při delším souběhu nn s vn a vvn (vzájemná indukce a kapacita)

d) vždy při práci na zařízeních vn nebo vvn

Nevydává se :

a) je-li nebezpečí z prodlení (ohrožení života, materiální škoda)

b) je-li zařízení vn a vvn ve výstavbě - nepřipojené

c) jde-li o opakované rutinní práce (nahrazuje se přesnými pracovními postupy)

d) na vedení vn a vvn s bezpečným proudem

Příkaz B vydává pracovník znalý s vyšší kvalifikací, který odpovídá za provozování příslušného el. zařízení nebo který řídí provoz a údržbu daného el. zařízení.

Obsah:

- číslo příkazu

- jméno a podpis pracovníka na kterého je vystaven

- místo, druh a doba práce

- jméno a podpis pracovníka, který příkaz vydal

- jména a podpisy pracovníků, kteří provedou zajištění pracoviště

- způsob zajištění pracoviště

- označení nejbližšího místa, kde se nachází živé části pod napětím

- potvrzení vlastnoručními podpisy všech členů pracovní skupiny o provedené instruktáži

Příkaz B má originál a kopii. Originál se uschovává jeden rok. Vydává se maximálně s jednotýdenním předstihem a platí 24 hodin. Při opakovaných pracích (déle než 24 hod) se provádí každý den kontrola zajištění pracoviště. Nejdéle může platit jeden příkaz jeden týden. Pro složité práce je součástí příkazu provozní pracovní program.

Fyziologické účinky elektrického proudu na lidský organismus

Úraz elektrickým proudem může nastat:

- přímým dotykem, přeskokem při přiblížení, nebezpečným krokovým napětím

- nepřímo – tepelné účinky při elektrickém oblouku (popálení, poškození zraku), pádem způsobeným úlekem

nebo po křeči, neočekávané spuštění stroje

Lidský organismus klede elektrickému proudu odpor – celkově se uvažuje cca 2 kΩ, odpor kůže cca 8 kΩ / cm2

(tj. 8 kΩ  na a1 cm2  povrchu), odpor závisí na momentálním stavu osoby (pot, nervozita), typu pokožky, na pohlaví, stáří, atd. jedná se o nelineární odpor (nejmenší je pro 100 – 300 V) a s časem (po 20 – 30 s) dochází k poklesu odporu.

Z hlediska úrazu má též vliv druh proudu. Střídavý proud do 500 Hz má negativní vliv zejména na srdce, u vyšších

střídavých průběhů (kmitočty nad 10 kHz) se účinky na lidský organismus snižují.

Stejnosměrný proud prochází zejména krevními řečišti, kde může dojít k vývinu plynů a následně k embolii (ucpání)

Různé části lidského těla vnímají průběh elektrického proudu různě, pro trvalý střídavý proud (50 Hz) ze sítě se udává:

- jazyk může být citlivý na proud 		    od 0,05 mA

- práh vnímání 1mA

- podráždění, stoupá krevní tlak    		      1  až   8 mA

- stahování svalů, které lze ještě vůlí uvolnit    6  až  15 mA

- křeč, nelze vůlí ovlivnit			    15  až  20 mA

- křeč dýchacího svalstva				   25 mA

- chvění srdeční komory, fibrilace, přechodná zástava srdeční činnosti   60 mA

(fibrilace - míhání srdečních komor provázené bezvědomím se zástavou srdeční činnosti nebo míhání

srdečních síní provázené nepravidelnou srdeční činností)

- trvalá zástava srdeční činnosti			                                 80 mA

U vlivu proudu na lidský organismus (zejména srdce) má zásadní význam doba průchodu proudu lidským organismem. Při krátkém čase  (v době trvání jednoho stahu srdce) lidský organismus snese proud 1 A,

při trvání průchodu elektrického proudu po dobu dvou stahů srdce lidský organismus snese již jen 0,1 A.

Proto je třeba zejména omezit dobu průchodu elektrického proudu lidským organismem. Z průběhu tepu srdce

je jen určitá část (tzv. vulnerabilní  neboli zranitelná) náchylná k tomu že dojde k fibrilaci (chvění) srdce.

Jedentep lidského srdce tvá cca 0,8 s, zranitelná  fáze tepu činí cca 0,2 s. Při ochraně neživých částí samočinným odpojením se zařízení   (pro napětí 230 V proti zemi) musí odpojit do 0,4 s  - při tomto čase může dojít k zasažení zranitelné fáze pouze jeden-krát. Normální proudový chránič běžně vypíná při časech 10 – 20 ms, tzn. k zasažení zranitelné fáze může dojít jenom částečně a ne vždy.

Bezpečná napětí pro vnější vlivy:

prostory  normální nebo nebezpečné       50 V   AC   ,    120 V   DC

zvlášť nebezpečné		 25 V   AC   ,      60 V   DC

zvlášť nepříznivé podmínky      12 V   AC   ,      25 V   DC

Bezpečný proud

3,5 mA     AC,       10 mA   DC

spotřebiče držené v ruce            1   mA      AC,         3 mA   DC

Bezpečný náboj

50  μC

spotřebiče držené v ruce             0,5 μC

První pomoc při úrazu elektrickým proudem

Technická první pomoc  - vyprostit postiženého z dosahu el. proudu  -  předchází zdravotní první pomoci

- bezpečným způsobem vypnout proud

- pokud nelze, bezpečným způsobem přerušit el. proud  izolovanými předměty

( vytržení, přeseknutí vodiče )

- pokud nelze,  bezpečným způsobem izolovanými předměty vyprostit postiženého

z dosahu vodičů

- pozor i na možný pád postiženého po uvolnění křeče

- Pozor na krokové napětí ! ! !

- postiženého zajistit proti dalšímu úrazu –  např. spadnutí

Jednat s maximálním rozmyslem, amatéři často jen zvýší počet postižených

Zavolat zdravotnickou záchrannou pomoc - 155,  112,  150 (hasiči),  158 (policie) - doba dojzdu 8 – 15 min

Zdravotní první pomoc   -  zástava krvácení

-  oživování – resuscitace – KardioPulmonální(Cerebrální) Resuscitace – KP(C)R

KardioPulmonální(Cerebrální) Resuscitace – KP(C)R    (postup publikován  duben 2009)

slouží k obnovení Základních Životních Funkcí (ZŽF) postiženého.

KPCR (KPR) je soubor výkonů, sloužící k obnovení dodávky okysličené krve do všech tkání (hlavně do mozku – buňky bez O2 odumírají už po 3-5 min.). Oživování provádíme při poruše či zástavě dechu a (i) krevního oběhu pomocí umělého dýchání (z plic do plic) a nepřímou srdeční masáží. Je-li jen 1 zachránce,

u dospělého nejdříve voláme  Zdravotní Záchrannou Službu (ZZS) a až pak resuscituje ("call first"),

u dětí nejprve provádí 1 minutu KPCR a pak voláme ZZS ("call fast").

### Zástava dechu

### Příčiny

- neprůchodnost dýchacích cest (ucpání kořenem jazyka, cizího těla nebo vody při tonutí, škrcení, zával hrudníku, otok (alergická reakce,..)

- poranění hrudníku

- dušení důsledkem vdechování kouře nebo onemocnění (asthma, laryngitida, epiglotitida... )

- úraz elektrickým proudem, bezvědomí

### Příznaky

- nejsou patrné dýchací pohyby (např. hrudníku), není cítit proud vzduchu z dýchacích cest

- promodrávání (sliznice, rty, nos, brada, ušní lalůčky, nehtová lúžka) - cyanózamodrofialové zbarvení kůže a sliznic způsobené nedostatečným okysličováním krve

### Zástava krevního oběhu

### Příčiny

- náhlá srdeční příhoda

- úraz elektrickým  proudem

### Příznaky

- není cítit tep na "velkých" tepnách  (nehmatný pulz), promodrávání  koncových částí těla

- bledá, šedivá ("mrtvolná") barva kůže

### První pomoc pro dospělé  a děti cca od 8 let  - schéma ACB

### A) uvolnění dýchacích cest (Airway)

- poloha vleže na zádech na pevné podložce

- otevření a přehlédnutí ústní dutiny, v případě potřeby její vyčištění 2 prsty – vyjmutí zubní protézy atd. (překážku nevyhledáváme, pokud na sebe sama neupozorní.....)

- záklon hlavy -> tlak na čelo hranou jedné ruky, prsty druhé ruky zdvíháme bradu

- diagnostika zástavy dechu a krevního oběhu

### C) zahájení nepřímé srdeční masáže (Circulation)

- hranu jedné dlaně položíme doprostřed hrudní kosti na nahý hrudník - u mužů spojnice bradavek, druhou dlaň položíme na první, případně propleteme prsty obou rukou

- prsty směřují kolmo k hrudní kosti, nedoléhají k hrudníku, během masáže nevzdalujeme ruce od hrudníku

- paže zachránce jsou napnuté v loktech a kolmo k ose těla postiženého, silou celého těla zachránce

- 30 stlačení hrudníku frekvencí 100 stlačení/min,  hloubka stlačení hrudníku   4-5 cm

- Při stlačování hrudní kosti se nesmí současně neprovádět umělý vdech.

### B) umělé dýchání (Breathing)

- záklon hlavy ->dlaň jedné ruky (hřebet ruky u malíku) přitiskneme na čelo, prsty této ruky stiskneme nos druhá ruka může přidržovat bradu (nebo druhou ruku podložíme pod šíji)

- 2 vdechy (každý vdech trvá 1 – 2 s) s dostatečným objemem ( hrudník se viditelně zvedá/klesá)

- poku není nutná současně masaž srdce, pak frakvence 12 vdechů za minutu s délkou vdechu 1 – 2 s

resuscitační poměr 30 : 2   =  poměr masážních cyklů a umělých vdechů  tj.  stlačení : vdechy

(původní poměr 15 : 2)

frekvence stlačení hrudníku 100 stlačení / min

hloubka stlačení hrudníku   4 - 5 cm

poměr doby stlačení a povolení  1 : 1

doba vdechu  1 – 2 s

dechový objem asi   500ml   =  0,5 litru

### První pomoc pro děti  cca  1 -  8 let  - schéma ACB

A) - postup stejný jako u dospělého
B) - 5 základních vdechů, každý v trvání  1 sekundy, objemem takové, aby se zvedal hrudník, ale abychom

nedýchali proti odporu
C) - masáž dlaní jedné ruky na středu hrudní kosti, 30 stlačení frekvencí 100 a více stlačení/min

resuscitační poměr 30:2

### První pomoc pro děti  novorozenci a kojenci (cca do 1 roku)   - schéma ACB

A) - uvolnění dýchacích cest provádět jen mírným záklonem hlavy (podložení pod rameny)
B) - 5 zákl. vdechů z úst( jen jejich objem) do úst a nosu, aby se zvedal hrudník, frekvence 2-3 dechy/sekundu
C) - masáž 2 prsty (nebo překříženými palci) na hrudní kosti cca 1,5 cm pod spojnicí bradavek, frekvence

minimálně 120 stlačení/min

resuscitační poměr 3:1 (novorozenci - do měsíce života),    30:2 (kojenec - do 1 roku)

Obnovení životních funkcí kontrolujeme vždy po 3 cyklech :

( dýchání a masáž), a to po fázi vdechů ( po masáži by na krkavici mohla být odezva...)

Po obnovení ŽF a ošetření přidružených poranění ukládáme postiženého do stabilizované polohy

### KPR

### Ukončujeme

- při obnově ZŽF - Základní Životní Funkce - dýchání a krevní oběh

- při příjezdu ZZS

- při vystřídání jinými zachránci

- při vlastním vyčerpání znemožňujícím pokračování v KPCR

### Nezahajujeme

- při přítomnosti jistých známek smrti (posmrtné skvrny a ztuhlost)

- při poraněních neslučitelných se životem (oddělená hlava od trupu, rozdrcený otevřený hrudník, břicho...)

- KPCR by mohla ohrozit životy jiných (nebezpečné zamoření....)

Další úkony první pomoci

V průběhu provádění umělého dýchání a nepřímé srdeční masáže se zachránce věnuje

výhradně neodkladné resuscitaci. S postiženým nepohybuje.

V ostatních případech je nutné urychleně provést další nezbytná ošetření:

- zastavení zevního krvácení tlakovým obvazem,

- pokrytí popálenin rouškou nebo improvizovanou čistou textilií,

- pokrytí ran krycím obvazem.

Další ošetření (např. zlomeniny) většinou již provádí přivolaná rychlá zdravotnická (nebo lékařská) pomoc

Protišoková opatření

Úkolem všech opatření při první pomoci postiženému s hrozícím nebo rozvinutým šokovým stavem je podpora obranných mechanismů organismu a snaha o odstranění nepříznivě působících faktorů. Tyto úkony jsou známy jako pravidlo "5T" podle začátečních písmen slov:

- Ticho. Uklidníme postiženého a zajistíme dostatečný klid v jeho okolí. S postiženým

udržujeme kontakt a sledujeme jeho stav.

- Teplo. Následkem šoku trpí postižený poruchou termoregulace. Opatření spočívá v zamezení tepelných ztrát z těla postiženého. Nenecháváme postiženého ležet na zemi, neponecháváme jej v mokrém oděvu. Přikrýváme postiženého suchými pokrývkami.

- Tekutiny. Postiženému se nesmí podávat tekutiny. Pocit žízně tlumíme svlažováním rtů a

dutiny ústní. V některých případech se podává tekutina s přídavkem kuchyňské soli.

- Tišení bolesti. Bolesti tlumíme především znehybněním postiženého. Podávání léků proti

bolesti ústy není vhodné. Významně pomáhá ošetřování vnějších poranění.

- Transport. Všechny přesuny postiženého se musí provádět šetrným způsobem. Doporučuje se ukládat postiženého do tzv. protišokové polohy se zvýšenou dolní polovinou těla. Tato poloha umožňuje přesun krve z končetin k mozku.

Literatura:

B. Hanzlíková     Vyhláška  č.50/1978 Sb,  (školní dokument)

M. Cipra, M. Kříž, V. Kůla : Úvod do elektrotechniky , Vydavatelství ČVUT , Praha 2002

Materiály poskytnuté SPŠSE – Křižík

http://www.utee.feec.vutbr.cz/files/predmety/El_kvalif/BBZ.pdf

http://www.survivor.cz/kardiopulmonalni-resuscitace.html

www.aed-olomouc.cz/data/Resuscitace.pps

http://www.zzsjmk.cz/pro-verejnost/data/zzsjmk_schema_resuscitace_dospeli.pdf

http://www.zzsjmk.cz/pro-verejnost/data/zzsjmk_schema_resuscitace_deti.pdf

Zpracováno.             Praha,  únor 2010                   Ing. Jan Tuček, CSc

# Text boxes

´

nesmí

(neutrální)

(krajní)

ochranou

Poloha naznak

na pevné podložce

Záklon hlavy,  rozevření úst odtažením brady, uvolnění dýchacích cest

Umělé dýchání

z úst do úst

Srdeční masáž u kojence

(dvěma prsty)

Jedno z míst hledání tepu

Masáž srdce

Nepřímá masáž srdce

v průsečíku podélné osy hrudníku a příčné osy mezi bradavkami

Stlačení hrudníku o  4 – 5 cm  vzhledem k nestlačenému

Stabilizovaná – zotavovací poloha